## Slide 1
Hochwasser-
Alarm- und Einsatzplan
Kommune
Amt / Fachbereich
Adresse
Kontaktdaten
Die Inhalte sind durch Urheberrechte geschützt
Anpassen!
Organisation
Anhang
Gesetze, Vorschriften
Konzeption
Wetterereignisse

## Slide 2: Hinweise zum Gebrauch
Haftungsausschluss und Urheberrechte
Dieser Foliensatz wird baden-württembergischen Kommunen, die an Hochwasser-Krisenmanagement-Seminaren der WBW teilgenommen haben, kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Sie dienen als Beispiel und Anregung für die Gestaltung eines Hochwasser-Alarm- und Einsatzplanes in PowerPoint.
Die WBW und der Verfasser des Foliensatzes, Christian Brauner Risk Management, geben keine Gewähr für Vollständigkeit und absolute Korrektheit der Inhalte.
Bei Fragen zur Anwendung können sich Kommunen, die an den Seminaren teilgenommen haben, an Christian Brauner wenden: Brauner@Brauner.org
Um den Foliensatz nutzen zu können, muss er jeweils an die Daten und an die Bedürfnisse der nutzenden Kommune angepasst werden. Dies setzt sehr gute Kenntnisse in der Bedienung der Software PowerPoint voraus.
Urheberrechte:
Dieser Foliensatz darf nicht von anderen Personen oder Organisationen als den genannten Kommunen genutzt werden.
Insbesondere ist jede kommerzielle Nutzung untersagt.
Die Urheberrechte für zitierte Gesetze und Vorschriften liegen beim Land Baden-Württemberg.

## Slide 3: Hinweise zum Gebrauch
Navigation
Im Präsentationsmodus oder in einer pdf-Datei dieses Foliensatzes springt man durch anklicken dieser Buttons zur betreffenden Seite:
Im Bearbeitungsmodus: Mit Mauszeiger über Button fahren; dann STRG + Klick mit linker Maustaste.
Die links stehenden Navigationsbutton sind NUR im Präsentationsmodus oder im der pdf-Dabei aktiv.
Mit dem oberen gelangt man zu ersten Seite.
Mit dem unteren blättert man einmal eine Seite zurück.
Mehrere Seiten zurückblättern ist technisch nicht möglich.
Wenn mehr Navigationsbuttons benötigt werden:
Beliebigen Button kopieren und mit der Zielfolie verlinken:
Rechte Maustaste; im Menü „Link“ auswählen und verlinken.
Die Verlinkung zu einer bestimmten Folie bleibt auch dann erhalten, wenn die Reihenfolge der Folien verändert wird.
Zweck und Gliederung
dieses Plans

## Slide 4: Hinweise zum Gebrauch
Layouts
Diesem Foliensatz liegen vier Layouts zugrunde:
Die Masterfolie, in der Name und Anschrift der Kommune eingetragen werden; diese werden dann auf jeder Folie gezeigt.
Das Layout Titel für das Titelblatt.
Das Layout Bilder, Tabellen; dieses ist ohne Platzhalter für Text.
Das Layout Text mit Gliederungsebenen.

## Slide 5: Hinweise zum Gebrauch
Dateiformate
Wir empfehlen, den fertigen Plan nur im pdf-Format zu verteilen; dann sind versehentliche Änderungen ausgeschlossen.
Idealerweise erfolgt die Umwandlung von PowerPoint in eine pdf-Datei mit Adobe Acrobat.
In jedem Fall muss die Schrift Arial auf dem jeweiligen Rechner installiert sein.
pdf-Dateien können auch von den meisten Smartphones angezeigt werden.
Selbstverständlich sind auch Ausdrucke des Plans zu erstellen, falls die IT-Kommunikation nicht zur Verfügung steht, was bei Hochwasser nicht auszuschließen ist…

## Slide 6: Versionsnachweis
Version | Bearbeiter | Datum
Anpassen!

## Slide 7: Verteiler
Verteiler
Funktion | Name
Ausgedruckte Versionen liegen bereit bei
Einrichtung | Ablageort
Anpassen!

## Slide 8: Impressum
Herausgeber
Kommune
Redaktion
Anpassen!

## Slide 9: Abkürzungen
Abkürzung | Bedeutung
AEP | Alarm- und Einsatzplan
bfu | Bundessstelle für Flugunfalluntersuchung
BM | Bürgermeisterin / Bürgermeister
B-Ltr | Bereitschaftsleiter
DRK | Deutsches Rotes Kreuz
DWD | Deutscher Wetterdienst
EAL | Einsatzabschnitt / Einsatzabschnittsleiter
EIU | Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EL | Einsatzleiter
EVU | Eisenbahnverkehrsunternehmen Energieversorgungsunternehmen
FB | Fachberater im Vw-Stab oder in der Führungseinheit
FwKdt | Feuerwehrkommandant
FüStab | Führungsstab
Fw | Feuerwehr
HWAEP | Hochwasser-Alarm- und Einsatzplan
HQx | Abflussmenge, die durchschnittlich einmal in X Jahren auftritt.
HVZ | Hochwasser-Vorhersagezentrale
ILS | Integrierte Leitstelle
KBM | Kreisbrandmeister
LF | Löschgruppenfahrzeug
OPB | Ortspolizeibehörde
VP | Verbindungsperson oder Verbindungsbeamter

## Slide 10: Konzeption
Begriffe
Schutzziele
Übersicht
Verbindlichkeit dieses Plans
Zweck und Gliederung
dieses Plans

## Slide 11: Zweck dieses Plans
  Dieser Plan dient zur Vorbereitung der Verwaltung und der Feuerwehr der Kommune XXX auf außergewöhnliche Ereignisse (Krisen).
  Dazu ist dieser Plan in mmm sechs Abschnitte gegliedert:
Konzeption
    Grundlagen
  Angaben zu diesem Plan und seiner Verwendung
Organisation
    Besondere Aufbauorganisation
    Verwaltungsstab
    Koordinierungsstab Kommunikation KoKo
Wettereignisse
    Wetterwarnungen
    Schutzmaßnahmen
    Ereignisbewältigung
Anhang
    Gesetze, Vorschriften etc.
Anpassen!
Ergänzen

## Slide 12: Verbindlichkeit
Dieser Alarm- und Einsatzplan
gilt für
    den Hoheitsbereich der Kommune XXX,
    alle ihre Fachbereiche und Einrichtungen
ist verbindlich für
    alle Bediensteten der Kommune XXX,
    die Leiter des Technischen Einsatzes der Feuerwehr XXX,
entbindet niemanden von seiner
    Sorgfaltspflicht und
    Eigenverantwortung.
Gesetze und Dienstvorschriften bleiben durch diesen Alarm- und Einsatzplan unberührt.
Anpassen!

## Slide 13: Begriffe
Notfall, Notlage
  Situationen, die unverzügliche Maßnahmen erfordern, um gravierende Schäden zu vermeiden.
Krise
  Außergewöhnliche Situation, die nicht allein mit den üblicherweise eingesetzten Ressourcen bewältigt werden kann.
Das Krisenmanagement schafft die
    konzeptionellen,
    organisatorischen und
    verfahrensmäßigen Voraussetzungen
um
  außergewöhnliche Situationen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure wieder in die Normalsituation zurückführen zu können.
Katastrophe
  Spezieller Fall der Krise, der nur dann gegeben ist, wenn die Katastrophe durch die Untere Katastrophenschutzbehörde des Landkreises formal als solche festgestellt und deklariert ist (Katastrophenalarm).

## Slide 14: Schutzziele
Zu schützen sind:
    Leben und Gesundheit von Menschen,
    Leben von Heimtieren und Nutztieren,
    die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
    kritische Infrastruktureinrichtungen,
    die Natur gegen irreversible Schäden,
    das unwiederbringliche Kulturerbe,
    bedeutende Sach- und Vermögenswerte.
Dazu sind primär sicherzustellen:
    die politische Führung und organisatorische Oberleitung durch den (Ober)Bürgermeister,
    die Wahrnehmung der Aufgaben der Ortspolizeibehörde durch die Leitung des Fachbereiches Ordnung / Soziales,
    die administrativ-organisatorische Führung durch den Verwaltungsstab der Kommune XXX,
    die taktisch-operative Führung durch den Kommandanten der Feuerwehr XXX.
Nur Vorschlag
Schutzziele selbst definieren

## Slide 15: Organisation
Übersicht
Besondere Aufbauorganisation
BAO
Verwaltungsstab
Koordinierungsstab
Kommunikation (KoKo)

## Slide 16: Besondere Aufbauorganisation
für außergewöhnliche Ereignisse (Krisen)
Ober-/Bürgermeister
politische Gesamtverantwortung
organisatorische Oberleitung
Verwaltungsstab
Feuerwehr-kommandant
administrativ-organisatorische
Aufgaben
Verwaltungsspezifische Aufgaben, für die die Einsatzkräfte
aufgrund rechtlicher Vorgaben,
finanzieller Zuständigkeiten,
politischer Rahmenbedingungen
nicht zuständig sind.
z. B.
Evakuierungsentscheide
Betreuung der Bevölkerung
Ersatzvornahmen
Gesundheits- und Hygienevorsorge
Eigentumssicherung
operativ-taktische Maßnahmen
Koordination der technisch-taktischen Maßnahmen
z.B.
Bildung von Einsatzschwerpunkten
Abschnittsbildung
Bereitstellen von Einsatzkräften
Reihenfolge der Maßnahmen festlegen
Info zum Verwaltungsstab
Personelle Besetzung Vw-Stab

## Slide 17: Führungsfunktionen
Übersicht
Bürgermeister
Weisungsbefugnisse
Leiter des Technischen Einsatzes
Stabsleitung

## Slide 18: (Ober)Bürgermeister
  .
  Der (Ober-)Bürgermeister hat die organisatorische Oberleitung.
  Er wird im Verhinderungsfall durch die gewählten Stellvertreter vertreten.
  Im Extremfall der Verhinderung aller Stellvertreter wird die Funktion des Bürgermeister-Stellvertreters gemäß Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom an Lebensjahren ältesten nicht verhinderten Mitglied des Gemeinderates wahrgenommen
Übersicht Führungsfunktionen
Weisungsbefugnisse
Nur Vorschlag

## Slide 19: Stabsleitung
des Verwaltungsstabes
Personelle Besetzung
    Behördenleitung oder
    durch Behördenleitung beauftragte Person,
    nötigenfalls Feuerwehrkommandant
Aufgaben
    Entscheidung über administrativ-organisatorische Fragestellungen,
    Entscheidung, über welche Fragen Stabsleitung selbst entscheidet und welche ggf. der Behördenleitung zur Entscheidung vorzulegen sind,
    Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen,
    Organisation (Gliederung) des Stabes,
    Vertretung des Stabes nach außen.
Weisungsbefugnis
    gegenüber den Mitgliedern des Vw-Stabes
Anpassen!

## Slide 20: Fachberater
Verzeichnis
Fachbereich | Person / Funktion | zu erreichen über:
Anpassen!

## Slide 21: Weisungsbefugnisse
gegenüber Bediensteten der Kommune XXX
(Ober)Bürgermeister
(Politisch gesamtverantwortliche Komponente)
Ortspolizeihörde
Alle Personen, die zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 FwG eingesetzt werden, ggf. auch Bedienstete der Kommune XXX, zum Beispiel Mitarbeitende des Baubetriebshofes. Nicht aber Personen, die nach Gesetz eigene Aufgaben in der Gefahrenabwehr erfüllen.
Feuerwehr-Kommandant
Polizeiaufgaben: Die Polizei hat innerhalb der durch das Recht gesetzten Schranken zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben (siehe § 1 PolG) diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihr nach pflichtmäßigem Ermessen geboten erscheinen (PolG § 3).
Alle Bediensteten der Kommune XXX.
Vollzugs-
Polizei
koordinierend
Leitung
Verwaltungsstab
koordinierend
(in der Führungseinheit)
Nur Vorschlag

## Slide 22: Verwaltungsstab
Koordinierungsstab Kommunikation (KoKo)
Organigramm
(Ober-)Bürgermeister
Einberufung KoKo
Stabsleitung
Ereignisspezifische Mitglieder des Vw-Stabes:
Ortsvorsteher, wenn Ortsteil betroffen
Fachbereichsleiter je nach Lage
Fachberater
Verbindungspersonen
Verbindungsperson Feuerwehr / Führungseinheit
(wenn Feuerwehr im Einsatz)
Vb 2
Lage
&
Dokumentation
Vb 3
Bevölkerungs-
Information
&
Medienarbeit
Vb 4
Sicherheit
&
Ordnung
Vb 1
Innerer
Dienst
Personal
Koordinierungsstab Kommunikation KoKo
Aufgaben des Vw-Stabes
Dienstrechtliche Regelungen

## Slide 23: Aufgaben des Vw-Stabes
Übersicht
Sicherstellung der eigenen Arbeitsfähigkeit
Erledigung aller mit dem Ereignis im Zusammenhang stehenden verwaltungstypischen Aufgaben
    Planung, Koordinierung, Veranlassung und Überwachung der Aktivitäten zur Krisenbewältigung oder zur Gefahrenabwehr,
    Beratung der Behördenleitung,
    Vorbereiten von Entscheidungen,
    Anordnungen zum Vollzug von Entscheidungen,
    Unterrichtungen weiterer Behörden und der Öffentlichkeit,
    Kontakthalten zu allen am Einsatz beteiligten Stellen.
Zusammenarbeit mit anderen Stellen
  Insbesondere:
    Landratsamt / Untere Katastrophenschutzbehörde
    Integrierte Leitstelle
    Polizeipräsidium / zuständige Polizeidienststelle
    Hilfsorganisationen
    Örtliche Unternehmen
      die relevante Unterstützung leisten können,
      von denen besondere Gefahren ausgehen können.

## Slide 24: Dienstrechtliche Regelungen
für Bedienstete der Kommune XXX
    Der Verwaltungsstab wird nur in Krisensituationen aktiviert.
    Alle Bediensteten der Kommune XXX sind im Krisenfall zum Dienst im Verwaltungsstab verpflichtet.
    Über den Personaleinsatz entscheidet der Verwaltungsstabsbereich 1 (Vb1), ggf. in Rücksprache mit der Stabsleitung.
    Alle Bediensteten werden im Stab ihren Qualifikationen entsprechend eingesetzt; sie müssen keine für sie fachfremden Aufgaben übernehmen.
    Dienst außerhalb der üblichen Arbeitszeiten wird durch Freizeit kompensiert.
    Werden Bedienstete aus der Freizeit heraus in den Stab gerufen, beginnt der Dienst mit dem Weg zum jeweiligen Stabsraum.
    Soweit es Dringlichkeit und Schwere der Krisensituation zulassen, sind die üblichen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
Nur Vorschlag

## Slide 25: KoKo
Koordinierungsstab Kommunikation
Der Koordinierungsstab Kommunikation KoKo
  wird eingesetzt, wenn die Ereignisbewältigung voraussichtlich sofort
    mehrere Funktionsträger erfordert und
    die Bündelung ihrer Aufgaben sinnvoll erscheint.
Zusammensetzung
  Der KoKo besteht aus den Leitungen der Verwaltungsstabsbereiche
    Vb 1 Innerer Dienst
    Vb 2 Lage & Dokumentation
    Vb 3 Bevölkerungsinformation und Medienarbeit
    Vb 4 Sicherheit und Ordnung / Polizeivollzugsdienst
    ggf.
      Verbindungsperson Feuerwehr
      einzelne Fachberater
      Vertreter direkt betroffener Fachbereiche / Abteilungen

## Slide 26: Einberufung KoKo / Vw-Stab
Kriterien
Der KoKo wird einberufen durch
    (Ober)Bürgermeister oder
    XXX
    XXX
  wenn eine dieser Bedingungen erfüllt ist:
    Besonders hoher politischer Entscheidungsbedarf
    Besonders hoher Informationsbedarf der Bevölkerung
    Besonders hoher Koordinationsbedarf der Fachbereiche, Abteilungen oder Einrichtungen der Kommune XXX,
    öffentlicher Notstand,
    Katastrophenalarm für die Kommune XXX
  Der Vw-Stab wird durch die Leitung des (aktiven) KoKo einberufen.
Übersicht Verwaltungsstab
Übersicht Führungsfunktionen
Einberufungsverfahren Vw-Stab
Nur Vorschlag
Anpassen!

## Slide 27: Einberufung KoKo / Vw-Stab
Vorgehensweise
Zu den üblichen Dienstzeiten:
  Alarmierung durch Büro der (Ober)Bürgermeister:
    Zeitpunkt festsetzen
    Treffpunkt festsetzen (i.d.R. im Besprechungszimmer des (O)BM)
    Teilnehmer definieren
    Telefonische Benachrichtigung der einzuberufenden an Vw-Stabs-Angehörigen
Außerhalb der gewöhnlichen Dienstzeiten:
  S 1 der Führungsgruppe der Feuerwehr
    Zeitpunkt festsetzen
    Teilnehmer definieren
    Treffpunkt festsetzen
      Stabsraum im Feuerwehrhaus
      Telefonkonferenz
Übersicht Verwaltungsstab
Übersicht Führungsfunktionen
Personelle Besetzung KoKo Vw-Stab
Telefonkonferenz

## Slide 28: Personelle Besetzung
des Verwaltungsstabes
Funktion | Federführender Verwaltungsbereich | Personen / Funktionen
Organisatorische Oberleitung | (Ober-)Bürgermeister | 
Stabsleitung |  | 
Vb 1 Innerer Dienst Personal |  | 
Vb 2 Lage und Dokumentation |  | 
Vb 3 Bevölkerungs-Information und Medienarbeit |  | 
Vb 4 Sicherheit & Ordnung |  | 
Empfehlung: Privatnummern wegen Datenschutz auf gesonderter Liste führen, die unter Verschluss gehalten ist, im Ernstfall aber einsehbar ist.

## Slide 29: Stabsleitung
Besetzung und Aufgaben
Personelle Besetzung
    Behördenleitung oder
    durch Behördenleitung beauftragte Person,
    nötigenfalls Feuerwehrkommandant
Aufgaben
    Entscheidung über administrativ-organisatorische Fragestellungen
    Entscheidung, über welche Fragen sie selbst entscheidet und welche ggf. der Behördenleitung zur Entscheidung vorzulegen sind,
    ggf. Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen,
    Organisation (Gliederung) des Stabes,
    Vertretung des Stabes nach außen,
Weisungsbefugnis
  gegenüber den Mitgliedern des Vw-Stabes
Stabsbesprechungen

## Slide 30: Stabsbesprechungen
Beachte: Alle Stabsmitglieder fassen sich kurz und berichten oder fragen nur das wirklich wichtige.
Ablauf:
    Leitung: Stabsleitung
    Protokoll durch Vb2
    Lagevortrag
    Bewertung der Lage
    Zielsetzungen definieren
    Mögliche Optionen (kurz!) diskutieren
    Entscheidung (ggf. durch Stabsleitung)
    Auftragsverteilung an die
      Verwaltungsstabsbereiche
      Verbindungspersonen
Checkliste für Besprechungen

## Slide 31: Besprechungen
in KoKo oder Stab
1. Besprechungsleiter definieren
2. Protokollant (Vb2) definieren
Lage:
Nr. | Ereignis | Mögliche Konsequenz / Auswirkung | Prio*
1 |  |  | 
2 |  |  | 
… |  |  | 
Offene Fragen:
Frage | Wer klärt? | Prio | Ergebnis
Maßnahmen:
Was? | Wer? | Prio | 
Nächste Besprechung Uhrzeit: Ort:
  Lage feststellen
  mögliche Konsequenzen erkennen
  Hauptproblem identifizieren
  Maßnahmen definieren
  immer bei allem Prioritäten setzen
  Besprechung protokollieren
  z. B. auf Flipcharts
  ständig ergänzen

## Slide 32: Vb 1 Innerer Dienst
Übersicht
Aufgaben
    Geschäftsführende Stelle des Verwaltungsstabes
    Ablauforganisation der Verwaltungsstabes
    Einsatz des Verwaltungspersonals
Bearbeitung aller ereignisbezogenen Fragen zu
    Finanzen
    Recht
    allen Einrichtungen der Kommune XXX
    allen Eigenbetrieben der Kommune XXX.
Personelle Besetzung
    FB Personal
    FB Stadtkämmerei
    Je nach Lage kann S 1 Personal/Innerer Dienst der Führungsgruppe den Vb 1 unterstützen.
Arbeitsliste Vb 1
Übersicht Verwaltungsstab
Anpassen!

## Slide 33: Arbeitslisten Vb 1
Übersicht
5. Personalplanung
und -betreuung
3. Geschäftsführung und Protokoll
2. Stabspersonal anfordern
4. Technische
Kommunikation sicherstellen
6. Finanzplanung
7. Rechtsfragen
1. Eigene Arbeitsfähigkeit sichern
Zeit
Übersicht Verwaltungsstab
Maßnahmenplanung Vb 1

## Slide 34: Vb 1 Arbeitsfähigkeit sichern
Arbeitsliste
Aufgabe | Vorgehensweise | 
Stabsraum festlegen | Koko: Zimmer BM Vw-Stab: Feuerwehrhaus | 
Zugangskontrolle falls erforderlich | Schutz durch Polizei oder Gemeindevollzugsdienst ggf. bereits vor Gebäude | 
Stabsraum im Feuerwehrhaus aktivieren (wird durch Feuerwehr gemacht) | Telefone Netzzugang Laptop Flipchart, Whiteboard | 
Übersicht Arbeitslisten Vb 1
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 35: Vb 1 Stabspersonal
Vb 1
Aufgabe | Vorgehensweise | 
Stabsmitglieder anfordern | siehe Aktivierungslisten zu den einzelnen Ereignisarten In der Anfangsphase ggf. Unterstützung durch Feuerwehrangehörige | 
In der Anfangsphase großzügig Unterstützungspersonal (Stabshilfspersonal) anfordern | Haustechniker Schreibkräfte Botengänger | 
Planung Stabspersonal | Frühzeitig abschätzen: Einsatzdauer? Personalbedarf? Qualifikationen? Anzahl Nachtdienste erforderlich? | 
Einsatz Stabspersonal | Frühzeitig ablösen Schichtlänge maximal 8 h außer in extremen Lagen | 
Versorgung Stabspersonal | immer ausreichend Getränke Essen frühzeitig ordern Catering; ggf. durch Feuerwehr | 
Betreuung Stabspersonal | frühzeitig kleine Pausen Kontakt zu Angehörigen erlauben auf Überlastungen achten ggf. psychosoziale Betreuung | 
Übersicht Arbeitslisten Vb 1
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 36: Vb 1 Geschäftsführung
Arbeitsliste
Aufgabe | Vorgehensweise | 
Protokoll | Mit Zeitangabe erfassen Einberufung Stab Arbeitsfähigkeit Stab wichtige Meldungen wichtige Entscheidungen wichtige Rückmeldungen wichtige Vollzugsmeldungen | 
Aufgabenliste führen | Aufgabenliste führen und ständig aktualisieren handschriftlich auf Papier auf Flipchart / Whiteboard für alle Stabsmitglieder sichtbar | 
Stabsbesprechungen planen und durchführen | Termine setzen (Uhrzeit angeben; nicht „in x Minuten“ Besprechungen vorbereiten eindeutig beginnen ggf. leiten protokolieren eindeutig beenden. | 
Zuweisung von unklaren Meldungen und Aufgaben | Zuweisung von unklaren Meldungen und Aufgaben an andere Stabsbereiche | 
Übersicht Arbeitslisten Vb 1
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 37: Vb 1 Kommunikationstechnik
Arbeitsliste
Aufgabe | Vorgehensweise | 
Interne Kommunikation sicherstellen | via Mobiltelefonie | 
Notkommunikation bei Netzausfall | Unterstützung durch Feuerwehr mit 4m-und 2m-Funkverbindung | 
Kommunikation regeln | Eine Nummer für eingehende Gespräche definieren und diese dann für eingehende Anrufe freihalten | 
Übersicht Arbeitslisten Vb 1
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 38: Vb 1 Personalplanung
Arbeitsliste
  Diese Arbeitsliste bezieht sich auf den allgemeinen Personaleinsatz, nicht speziell auf das Stabspersonal.
Aufgabe | Vorgehensweise | 
Betreuung sicherstellen | Sicherstellen, dass direkt betroffene Mitarbeitende ggf. medizinisch versorgt, ggf. psychosozial betreut „im Trockenen“ ausreichend informiert sind. | 
Angehörige | Ggf. Angehörige benachrichtigen Bei Todesnachricht in Abstimmung und mit Unterstützung der Polizei. | 
Personalbedarf ermitteln | Wofür werden welche Mitarbeitenden in den nächsten Stunden / Tagen speziell benötigt? | 
Personaleinsatz planen | Personalressourcen zuordnen / umwidmen | 
Personal zuweisen | Eindeutige Zuweisung des Personals zu Aufgaben bzw. den aktuellen Führungskräften. Mit Aufgabenzuweisung von anderen Aufgaben entbinden. | 
Übersicht Arbeitslisten Vb 1
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 39: Vb 1 Finanzfragen
Aufgabe | Vorgehensweise | 
Außergewöhnlichen Finanzbedarf feststellen | bereits getätigte außerordentliche Ausgaben erfassen außerordentlichen Finanzbedarf erfassen BM informieren | 
Eilentscheidungen | Ggf. Mittel im Eilentscheid freigeben. Nach Möglichkeit in den Stabsbesprechungen abklären. | 
Arbeitsliste
Übersicht Arbeitslisten Vb 1
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 40: Vb 1 Rechtsfragen
Aufgabe | Vorgehensweise | 
Rechtsfragen erfassen | aktuelle Rechtsfragen erfassen | 
Rechtsfragen entscheiden | Aktuelle Rechtsfragen soweit möglich klären, entscheiden | 
Klärungsbedarf identifizieren | Unklare Rechtsfragen identifizieren | 
Rechtsfragen klären | Je nach Möglichkeit Rechtsfragen durch Juristen / in Absprache mit übergeordneten Behörden klären. | 
Rechtsunsicherheit dokumentieren | Verbleibende Rechtsunsicherheit dokumentieren um diese nach dem aktuellen Ereignis und in Vorbereitung auf zukünftige Ereignisse zu beheben. | 
Arbeitsliste
Übersicht Arbeitslisten Vb 1
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 41: Vb 2 Lage + Dokumentation
Übersicht
Ziele
  Informations-Gleichstand und einheitliche Sprachregelung auf allen Verwaltungsebenen.
Aufgaben
    Lage frühzeitig und ständig aktualisierend
      feststellen,
      bewerten,
      darstellen,
      fortschreiben,
      dokumentieren.
    Getroffene Entscheidungen
      dokumentieren und Umsetzung kontrollieren,
    Auswirkungen erfassen.
    Informationsaustausch sicherstellen
      mit allen Beteiligten in benachbarten Bereichen auf gleicher Ebene
      über alle vertikalen Ebenen
Personelle Besetzung
    FB Zentrale Dienste und IT
    Geschäftsstelle Gemeinderat
    Ggf. fachliche Unterstützung durch S 2 Fü-Gruppe
Übersicht Arbeitslisten Vb 2
Verwaltungsstab
Informations-Koordinator IKO

## Slide 42: Informations-Koordinator IKO
in der Regel Vb 2
Aufgabe
  Sicherstellung des Informationsaustausches zwischen den Beteiligten
    benachbarter Bereiche auf gleicher Ebne
    über alle vertikalen Ebenen
  als Scharnier- und Bündelungsfunktion.
Personelle Besetzung
    aus Vb 2
    ggf. einen IKO bestimmen, der sich auf diese (sehr arbeitsintensive) Funktion konzentriert.
IKO (Vb 2) Verwaltungsstab
Kommune XXX
IKO (Vb 2) Verwaltungsstab Landkreis
S 2 Führungseinheit
Feuerwehr

## Slide 43: Arbeitslisten Vb 2
Lage & Dokumentation
2. Dokumentation
4. Lage feststellen und beurteilen
3. Informationsgewinnung
Zeit
1. Arbeitsfähigkeit herstellen und sichern
Liste Informationsquellen
Checkliste Erkundung
Übersicht Verwaltungsstab
Formular Wirkungsanalyse

## Slide 44: Vb 2 Arbeitsfähigkeit sichern
Arbeitsliste
  Beachte: Informationsbeschaffung und -aufbereitung sind besonders wichtig und zugleich besonders arbeits- und personalintensiv.
  Deshalb: Personal solange verstärken, bis alle Aufgaben zeitnah erledigt werden können.
  Personelle Besetzung
    Fachpersonal
    Unterstützungspersonal
      Schreibkräfte
      Botengänger
      IKO definieren
Technische und organisatorische Voraussetzungen
    Schneller Zugang zum Internet
    gute telefonische Erreichbarkeit
    direkter Zugang zu allen Stabsbereichen, Besprechungen
    Sicherstellen, dass alle wesentlichen Informationen (auch) an die Lage gehen
Übersicht Arbeitslisten Vb 2
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 45: Vb 2 Dokumentation
Arbeitsliste
Zweck der Dokumentation
    Rückgriffsmöglichkeit auf frühere Informationen
    Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen
    Nachweisbarkeit von
      Schäden (Versicherung!)
      Maßnahmen (Erfüllte Obliegenheitspflichten)
      Aufwendungen für Schadenbegrenzung und -beseitigung
Praktisches Vorgehen
    Protokollführen
    Ergänzend elektronisch
      Bilder
      Videos
      Audiodateien (Sprachnotizen, Interviews, Aufzeichnung von Anrufen, Funksprüchen etc.)
      Webinhalte
Übersicht Arbeitslisten Vb 2
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 46: Vb 2 Informationsgewinnung
Aufgabe | Vorgehensweise | 
Informationen anfordern | Wichtige Informationsquellen: | 
Informationen sammeln | handschriftliche Notizen Dokumente sammeln | 
Auswerten | Relevanzkriterien dringend UND wichtig Information zeigt an Verschärfung Entspannung dringenden Koordinationsbedarf Handlungsbedarf Entscheidungsbedarf Informationsbedarf Irrelevant: was nichts mit der aktuellen Lage zu tun hat und warten kann. | 
Arbeitsliste
Liste Informationsquellen
Checkliste Erkundung
Übersicht Arbeitslisten Vb 2
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 47: Vb 2 Lage feststellen beurteilen
Arbeitsliste
Ziel: Informationsgleichstand für alle
Lagedarstellung
  auf Zeitachse:
    Was ist geschehen, bereits veranlasst?
    Welche Entwicklung ist möglich, wird erwartet?
    Was ist jetzt
      zu klären (im Sinne Informationsgewinnung)?
Visualisierung (möglichst intensiv!!)
      Flipcharts, Whiteboard
      elektronisch: PowerPoint, Bilder, Videos
Lagevortrag
    Vortrag von Vb 2 Lage & Dokumentation
    Ergänzungen, Aktualisierungen durch
      andere Stabsbereiche
      anwesende Verbindungspersonen, Fachberater
    Lage ggf. aktualisieren
    Informationsgleichstand sicherstellen
Übersicht Arbeitslisten Vb 2
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 48: Informationsquellen
für Vb 2 / Vb 3 / S 5
    Eingehende Meldungen
    Vb 3 Bevölkerungsinformation und Medienarbeit
    S 2 Führungsgruppe Feuerwehr XXX
    Informations-Koordinatoren
      des Verwaltungsstabes des Landkreis XXX
      des Verwaltungsstabes des Regierungspräsidiums
      sonstiger über- und nachgeordneter Ebenen
    Polizei
    Integrierte Leitstelle XXX
    Onlinemedien
      Twitter, Facebook
      google news, lokale Zeitung
    Lagebesprechungen
    Erkunder
    Fachberater, Spezialisten, Experten
    Andere Stabsangehörige (Lagebesprechung!)
    Eigene Erkunder und Rechercheure
    Fachberater, Experten
    Fachinformation aus dem Internet, z.B. von
      Innenministerium Baden-Württemberg
      Bundesinnenministerium
      Landesfeuerwehrschule
      Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
    Gesetze, Dienstvorschriften

## Slide 49: Checkliste Erkundung
Vb 2 Lage und Dokumentation
  Ereignisspezifische Checklisten für die Erkundung finden sich unter den Führungsmaßnahmen zu den jeweiligen Ereignissen (z.B. Brandschaden, Hochwasser).
Generell sind folgende Fragen zu klären:
    Erste Übersicht verschaffen
      Was ist geschehen?
      Worum geht es?
      Welche Maßnahmen sind bereits getroffen?
    Unterstützungsbedarf des operativ-taktischen Bereiches (=Führungsgruppe der Feuerwehr)?
    Auswirkungen auf
      Menschen und Tiere?
      die öffentliche Sicherheit und Ordnung?
      kritische Infrastruktureinrichtungen?
      die natürliche Umwelt?
      wirtschaftliche Aktivitäten?
      das Kulturerbe und den Kulturbetrieb?
    Wirksamkeit bereits getroffener Maßnahmen
Formular Wirkungsanalyse

## Slide 50: Vb 3 Bevölkerungsinformation + Medienarbeit
Übersicht
Aufgaben
    Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Ggf. Einrichtung einer Bürgertelefons, Hotline
    Beobachtung und Auswertung der Medienlage einschließlich Soziale Medien
  Beachte:
Dringende WARNUNGEN der Bevölkerung werden durch die Polizei an Rundfunk etc. weitergeleitet.
Personelle Besetzung
    FB Öffentlichkeitsarbeit
    In der Anfangsphase und je nach Art des Ereignisses Unterstützung durch S 5 (Information) der Führungsgruppe
Arbeitsliste Vb 3
Verwaltungsstab

## Slide 51: Vb 3 Bevölkerungsinfo. + Medien
Arbeitsliste
Sprecher für Ereignis definieren
    (Ober)Bürgermeister
    Dezernatsleitungen
Medienbetreuung
    Medienbetreuung am Ereignisort kann durch S 5 (Führungsgruppe Feuerwehr) übernommen werden.
    Möglichst frühzeitig Termin für Pressekonferenz bestimmen und bekanntgeben (um „Zeit zu gewinnen und Vorbereitung zu ermöglichen.)
Koordinieren mit
    mit S 5 der Führungseinheit der Feuerwehr
    Vb 3 Verwaltungsstab Landkreis XXX
      Sachgebiet S 5 des Vb 3 des Vw-Stabes LK RV
Information Bevölkerung
    Dringende Warnung via POLIZEI (wie Verkehrsfunk)
    Bürgertelefon, Infotelefon oder Hotline einrichten
    Je nach Lage: Bürgerbetreuer einsetzen
Beobachtung und Auswertung der Medienlage einschließlich Soziale Medien
Liste Informationsquellen
Verwaltungsstab

## Slide 52: Vb 4 Sicherheit + Ordnung
Aufgaben
  Aufgaben
    Direkte Information des (Ober-)Bürgermeisters
    Alle Funktionen der Ortspolizeibehörde
    Koordination mit
      Feuerwehrkommandant bzw. Führungsgruppe Feuerwehr
      Vollzugspolizei
      Vb 4 des Verwaltungsstabes des Landkreises
Personelle Besetzung
  Fachbereich Ordnung / Soziales
Übersicht Verwaltungsstab

## Slide 53: Führungseinheit
der Feuerwehr
(Ober)Bürgermeister
Politisch gesamtverantwortliche Komponente
organisatorische Oberleitung
S 1
Einsatz
Führungsgruppe aktivieren
S 2
S 3
S 4
S 6
Versorgung
Presse und Medienarbeit
Leiter des Technischen Einsatzes
Fachberater
Verbindungspersonen
S 5
Information und Kommunikation
Personal / Innerer Dienst
Lage

## Slide 54: Führungsgruppe aktivieren
Die Führungsgruppe wird aktiviert durch
    den Leiter des Technischen Einsatzes,
    nach Alarm- und Ausrückeordnung bei definierten Ereignisstichworten bzw. Gefahren-Abwehrstufen.

## Slide 55: S 1
Innerer Dienst
Aufgaben
    Führen des inneren Dienstes
    Festlegen und Sicherstellen des Geschäftsablaufs
    Einrichten und Sichern der Führungsräume
    Bereitstellen der Ausstattung
    Bereitstellen der Einsatzkräfte
    Alarmieren von Einsatzkräften
    Heranziehen von Hilfskräften
    Alarmieren und anfordern von Dezernaten und Fachbereichen sowie externen Ämtern und Behörden, Organisationen
    Anfordern von fach-, orts- und betriebskundigen Personen
    Bereitstellen von Reserven
    Lotsenstellen für ortsunkundige Kräfte einrichten
    Einrichten von Bereitstellungsräumen
    Führen von Kräfteübersichten

## Slide 56: S 2
Lage
Aufgaben
    Lagefeststellung
      Beschaffen von Informationen
        Einsetzen von Erkunderinnen oder Erkundern
        Anfordern von Lagemeldungen
    Auswerten und Bewerten von Informationen
    Lagedarstellung
      Führen einer Lagekarte
      Führen von Einsatzübersichten
      Beschreiben der Gefahrenlage
      Darstellen von Anzahl, Art, Umfang der Schäden
      Darstellen Einsatzabschnitte und -schwerpunkte
      Darstellen der eingesetzten, bereitgestellten und noch erforderlichen Einsatzmittel und -kräfte
    Vorbereiten von Lagebesprechungen und Lagemeldungen
  Informieren
      Melden an vorgesetzte Stellen
      Unterrichten anderer Stellen
    Einsatzdokumentation
      Führen des Einsatztagebuches
      Sammeln, registrieren aller Informationsträger (Vordrucke, Tonbänder, Datenträger)
      Erstellen des Abschlussberichts

## Slide 57: S 3
Einsatz
Aufgaben
    Beurteilen der Lage
    Fassen des Entschlusses über die Einsatzdurchführung - zum Beispiel:
      Festlegen von Einsatzschwerpunkten
      Bestimmen erforderlicher Einsatzkräfte, Einsatzmittel und Reserven
      Festlegen der Befehlsstelle
    Bestimmen und Einweisen von Führungskräften – zum Beispiel: Einsatzabschnittsleiterinnen oder Einsatzabschnittsleiter
    Ordnen des Schadengebietes - zum Beispiel:
      Festlegen der Führungsorganisation
      Festlegen der Befehlsstelle
      Festlegen von Bereitstellungsräumen
      Einrichten von Sammelstellen - zum Beispiel:
      Verletztensammelstelle, Leichensammelstelle
    Anordnen von Absperrmaßnahmen
    Festlegen und Freihalten von An- / Abmarschwegen
    Zusammenarbeiten mit anderen BOS
    Durchführen von Lagebesprechungen
    Erteilen der Befehle
    Beaufsichtigen + kontrollieren Einsatzdurchführung
    Veranlassen von Sofortmaßnahmen für gefährdete Bevölkerung - zum Beispiel: Warnung
    Mithilfe bei der Sicherung geborgener Sachwerte, beim Ermitteln der Schadenursache und der Täter, bei der Zeugenfeststellung und bei der Beweismittelsicherung

## Slide 58: S 4
Versorgung
Aufgaben
    Anfordern weiterer Einsatzmittel
    Heranziehen von Hilfsmitteln - zum Beispiel: Baustoffe, Abstützmaterial, Lastkraftwagen,
    Tankkraftwagen, Räum- und Hebegeräte
    Bereitstellen von Verbrauchsgütern und Einsatzmitteln - zum Beispiel: Wasserversorgung, Löschmittel, Atemschutzgeräte, Kraftstoffe
    Bereitstellen und zuführen der Verpflegung
    Sicherstellen der Materialerhaltung für Gerät
    Festlegen der Versorgungsorganisation
    Bereitstellen von Rettungsmitteln zum Eigenschutz der Einsatzkräfte
    Bereitstellen von Unterkünften für Einsatzkräfte

## Slide 59: S 5
Presse und Medienarbeit
Presse- und Medieninformationen
    Sammeln, auswählen und aufbereiten von Informationen aus dem Einsatz
    Erfassen, dokumentieren und auswerten der Presse- und Medienlage
    Erstellen von Presse- und Medieninformationen
Presse- und Medienbetreuung
    Informieren, führen und unterbringen der Presse- und Medienvertreterinnen und -vertreter
    Vorbereiten und durchführen von Presse- und Medienkonferenzen
Presse- und Medienkoordination
    Bündeln, abstimmen und steuern der Presse- und Medienarbeit. Zum Beispiel mit den Pressesprecherinnen und -sprechern von anderen beteiligten Behörden, betroffener Betriebe und insbesondere der Polizei
    Halten des ständigen Kontakts mit Presse und Medien
Presse- und Medieneinbindung in die Schadenbekämpfung einbinden
    Veranlassen + betreuen von Informationstelefonen
    Veranlassen von Warn- und Suchhinweisen für die Bevölkerung

## Slide 60: S 6
Information und Kommunikation
    Planen des Informations- und Kommunikationseinsatzes
    Feststellen des Ist-Zustands der Führungsorganisation
    Feststellen des Ist-Zustands der Fernmeldeorganisation
    Absprechen der Führungsorganisation mit S 3
    Aufteilen der zugewiesenen Kanäle
    Anfordern von Sonderkanälen
    Ermitteln des Kräftebedarfs für Kommunikationsbetrieb
    Ermitteln des Materialbedarfs für Kommunikationsbetrieb
    Feststellen der Einsatzmöglichkeiten von Funktelefonen
    Ermitteln der Einsatzmöglichkeiten von Kommunikationsverbindungen über Feldkabel und anderer drahtgebundener Netze
    Erarbeiten eines Kommunikationskonzeptes einschließlich Fernmeldeskizze
    Sicherstellen der Kontakte mit den Informations- und Kommunikationsdiensten anderer Behörden, Organisationen und Institutionen
    Durchführen Informations- und Kommunikationseinsatz
    Umsetzen der Planung
    Führen der Informations- und Kommunikationseinheiten
    Gewährleisten der Kommunikationssicherheit (Redundanz)
    Übermitteln von Befehlen, Meldungen und Informationen
    Überwachen des Kommunikationsbetriebes
    Dokumentieren des Kommunikationsbetriebes (Nachweisung)
    Ausstattung der Befehlsstellen mit Bürokommunikation
    Einrichten von Meldediensten

## Slide 61: Gefahrenabwehr
Gefahrenabwehr
  meint in diesem Alarm- und Einsatzplan stets die Abwehr konkreter Gefahren, insbesondere also
    die polizeiliche Gefahrenabwehr der Polizeibehörden nach Polizeigesetz Baden-Württemberg
    die Gefahrenabwehr der Feuerwehr nach Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg

## Slide 62: Integrierte Leitstelle ILS
  Aufgaben
  Die Integrierte Leitstelle XXX
    nimmt Notrufe 112 entgegen
    alarmiert
      Feuerwehr
      Rettungsdienst
      DLRG
      THW
      andere Hilfsorganisationen
    gibt Notrufenden Anweisungen zum richtigen Verhalten bis zum Eintreffen der Hilfsorganisation am Einsatzort.

## Slide 63: Einsatzleitung
Leitung des technischen Einsatzes
  Die Einsatzleitung ist durch Gesetz bestimmt.
  Leiter des Technischen Einsatzes ist der Feuerwehrkommandant.
  Die Polizei verfügt über eigene Einsatzleitungen.
  Werden neben der Feuerwehr noch andere Organisationen eingesetzt, hat der der Leiter des Technischen Einsatzes eine Führungseinheit zu bilden, der Vertreter der eingesetzten Organisationen als Berater angehören. (§ 27 FwG)

## Slide 64: Wetterereignisse
Übersicht
Bearbeiten von Wetterwarnungen
Hagel
Wind – Sturmlagen
Trockenperiode / Hitze
Extremer Schneefall
Hochwasser-Schutzmaßnahmen
Hochwasser ist eingetreten
Wetterwarnungen empfangen

## Slide 65: Empfang von Wetterwarnungen
Warnung Meldung | Empfänger |  | Bewertung Maßnahmen
 | während der üblichen Dienstzeiten | außerhalb der üblichen Dienstzeiten | 
Amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes |  |  | 
HMO-Meldung |  |  | 
Pegel |  |  | 
Meldungen der Vollzugspolizei |  |  | 
Definieren und eintragen, wer die Meldung empfängt UND
BEARBEITET!
Wetter-warnungen
bewerten
Pegel-abhängige Maßnahmen

## Slide 66: Wetterwarnungen bearbeiten
Allgemeiner Ablauf
Warnstufen des Deutschen Wetterdienstes
    Gelb
    Orange
    Rot
    Dunkelrot (auch oft als Lila bezeichnet)
Empfang der Wetterwarnung
  Die Wetterwarnungen werden empfangen von
    Integrierte Leitstelle ILS
Unwettervoralarm
  Ab und mit Alarmstufe DWD ROT gibt die ILS einen Unwettervoralarm aus.
Beurteilung Wetterwarnungen
  Zur Beurteilung von Wetterwarnungen genügt die DWD-Warnstufe allein nicht.
  Deshalb zur Beurteilung die Tabellen unter dem Stichwort zum jeweiligen Wetterphänomen (Gewitter, Sturm usw.) nutzen.
Unwetter-Voralarm
Übersicht Wetterereignisse
Warnkriterien / Maßnahmen
Anpassen!
Anpassen!

## Slide 67: Wetterwarnungen bewerten
Auf Sonderlagen prüfen
Hochwasser: Vorbereitende Maßnahmen
Auf Veranstaltungssicherheit prüfen
Sturm Vorbereitende Maßnahmen
Unklare / nicht interpretierbare Warnungen
Wetter-Warnungen |  |  | Info/Meldung an |  |  | Alarmieren |  |  | Maß-nahmen |  |  | 
 |  |  | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |  |  |  | 
Starkregen l/m2 | > 90 / 1 h | > 120 /6h | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x
 | > 60 / 1 h | > 90 / 6 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 40 / 1 h | > 60 / 6 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 25 /1 h | > 35 / 6 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dauerregen l/ m2 | >120 / 72 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 90 / 48 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 80 / 24 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 70 / 12 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 90 / 72 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 60 / 48 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 50 / 24 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 40 / 12 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Windböen | > 140 km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 105 km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | > 60 km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gewitter | Hagel > 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Extremes Unwetter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Unwetter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Vorabinformation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Hitzewarnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Frostwarnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Starkes Tauwetter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 68: Auf Sonderlagen prüfen
bei drohendem Unwetter, Sturm etc. .
Zuständigkeits- bereich | Mögliche Auswirkungen auf / durch
Fachbereich Ordnung / Soziales | Öffentliche Prüfung z. B. Abitur öffentliche Wahlen Veranstaltungen insbesondere im Freien allgemein Demonstrationen, Versammlungen
Fachbereich Bauen | Baumaßnahmen an Straßen oder Gewässern, die im Zusammenwirkung mit Wetterereignis besondere Gefahren darstellen oder Rettungsmaßnahmen erschweren können
Feuerwehr | Einsatzbereitschaft?
Sonderlagen sind Lagen, in denen auf Wetterwarnungen ggf. mit speziellen Maßnahmen zu reagieren ist
Vorschlag bearbeiten!

## Slide 69: Veranstaltungen im Freien
Maßnahmen aufgrund von Warnungen
Wetterwarnungen |  | Maßnahmen | Zuständig
Wind > 140 km/h | Hagel > 50 mm | Lebensgefahr im Freien: Veranstaltung absagen unterbrechen abbrechen | Betreiber Veranstalter ggf. Ortspolizei-behörde oder Vollzugspolizei
Wind > 100 km/h Wald > 80 km/h | extremes Gewitter Gewitter Blitz-schlag |  | 
Wind > 65 km/h |  | Teilweise Betriebseinstellung fliegende Bauten Fahrgeschäfte Großbühnen (siehe Baubuch, Zeltbuch) | Betreiber Veranstalter ggf. als Auflage in Gestattung der Veranstaltung aufnehmen
 |  | Besucher auf Gefahren hinweisen, insbesondere im Zusammenhang mit elektrischen Geräten | 
 |  | Besucher durch Veranstalter über aktuelle Warnungen informieren lassen. Schutzempfehlung z.B. für Kleinkinder. | 
Hitze-Index hoch UV-Index sehr hoch |  | Ausreichende Trinkwasserversorgung durch Veranstalter sicherstellen (lassen). Ggf. kühlen medizinische Lage beobachten lassen (LNA) | 
Hagelwarnung
Hagelwarnung
Vorschlag bearbeiten!

## Slide 70: Unklare Warnungen
Fachberatung Meteorologie
Unterstützung bei der Beurteilung von Wetterwarnungen
Fachberater des Landkreises??
Meteorologe vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes Tel. 069 80 62 95 23
Anpassen!

## Slide 71: Hochwasser: Übersicht
Ablaufdiagramm für drohendes Hochwasser
Hochwassergefahren
Liste kritischer Objekte
Schutzmaßnahmen bei drohendem Hochwasser
Pegelabhängige Maßnahmen

## Slide 72: Hochwasser: Vorbereitung
wenn Warnkriterien erfüllt
Dauerregen
Tauwetter
Starkregen
Feuerwehr
Einsatzleiter
vom Dienst
Schutzmaßnahmen bei drohendem Hochwasser
mit eigenen Kräften zu bewältigen
Liste kritischer Objekte
während der üblichen Dienstzeiten
Ressourcen?
Dienstzeit?
außerhalb
der üblichen Dienstzeiten
nicht
mit eigenen Kräften zu bewältigen
XXX
Vorschlag bearbeiten!

## Slide 73: Hochwasser-Gefahren
Übersicht kritische Objekte
Objekt 1
Karte:
Screenshot von Hochwassergefahrenkarte
oder
https://www.openstreetmap.de/
Objekt 2

## Slide 74: Hochwasser
Maßnahmen bei zunehmender Hochwasserlage
  Wenn
    Dauerregen,
    anhaltendes Tauwetter,
    Starkregenereignis:
Objekt 1
Übersicht kritische Objekte (Hochwasser)
Objekt 2
Hochwasser ist eingetreten

## Slide 75: Objekt 1
Kontrolle Brücken
Kontrolle durch
    XXX
Detailkarte :
Screenshot von Hochwassergefahrenkarte
oder
https://www.openstreetmap.de/
z. B. Bild von Pegelllate
Beschreiben, was hier zu kontrollieren und je nach Ergebnis zu tun oder zu veranlassen ist.

## Slide 76: Objekt 2
bei Hochwasser
Mögliche Folgen einer Hochwasserlage
    Einrichtung für Behinderte
    Gefahr
    Maßnahmen:
    vorsorgliche Kontrolle durch Feuerwehr
    weitere Maßnahmen nach Lage
Detailkarte :
Screenshot von Hochwassergefahrenkarte
oder
https://www.openstreetmap.de/

## Slide 77: Hochwasser
Führungsmaßnahmen
Dauerregen
Tauwetter, Starkregen
geringes
Ausmaß
?
KoKo
Vw-Stab
Feuerwehr
Führungsgruppe
Erkunden
Info an BM
Feuerwehr: Standardeinsatz
ggf. Info an BM
Feuerwehr-Kdt. oder BM:
„Öffentlicher Notstand!“
umfassende Hilfe leisten
Kein Öffentlicher Notstand
Ende
viele Einsatzstellen
gravierende Ausmaße
Öffentlicher Notstand
?
?
besonders großer
Informationsbedarf
Kommunikationsbedarf
Koordinationsbedarf
Entscheidungsbedarf
oder
Tote
viele Verletzte
Einrichtungen der Stadt erheblich betroffen
Vw-Betrieb gefährdet
wenn erforderlich
Notfallplan Hochwasser

## Slide 78: Hochwasser
Sofort- und Erstmaßnahmen der Vw
    Drohendes Hochwasser
      Evakuierungen anordnen?
      Veranstaltungen absagen?
  Bei Hochwasser
    Öffentliche Sicherheit sicherstellen
      Unterstützung Feuerwehr
      Sandsäcke für Bevölkerung, wo sinnvoll
      Information ILS über Ausfall von Rettungswegen
      Information Bevölkerung über Entwicklung + Verhalten
      Mobilität sichern
        Provisorische Rettungswege festlegen (mit Feuerwehr)
        Umleitungen einrichten, aufheben
    Nach Hochwasser
      Definieren, welche Rettungswege (=Straßen) Priorität freigeräumt werden müssen.
      Bevölkerung unterstützen
      Bereitstellen von
        Schuttmulden, ggf. zusätzliche Sperrmüllabfuhr
        Werkzeugen wie Gummischrapper, Sauger
        Öfftl. Bädern zur Hygiene
      Öfftl. Einrichtungen einschl. Vw schließen / einschränken?
      Informieren über
        Maßnahmen der Stadt
        Hinweise zur Schadenbewältigung
        finanzielle Hilfen z. B. des Landes
Evakuierung

## Slide 79: Pegelabhängige Maßnahmen
Pegel
> 2,10 m
2,00 m
1,80
1,50 m
1,10 m
1,00 m
0,90 m
bei steigendem Hochwasser
Ständige Beobachtung Pegel
Hochwasser (Übersicht)
Führungs-
gruppe
KoKo
Rathaus EDV-Zentrum schützen
Brücken kontrollieren
Kindergarten Betrieb einstellen
Stadtbücherei sichern
Bahnverkehr einstellen
Baubetriebsamt: Bevorratung
Uferwege sperren
Bachstraße sperren
Parkplatz Aumatte sperren
Vw-Stab

## Slide 80: Hochwasser
Situationsabhängige Maßnahme
Ständige Beobachtung Pegel
Hochwasser (Übersicht)
Warnphase
Wasser ist noch unter Kontrolle
Wasser ist teilweise außer Kontrolle
Führungs-
gruppe
Wasser ist außer Kontrolle
Akute Gefahr
KoKo
B 444 sperren
Umspannwerk sichern
Kindergarten schließen
B 555 sperren
Rettungsachsen sichern
Reiterhof evakuieren
Vw-Stab

## Slide 81: Wind (Sturm)
Übersicht
Hintergrundinformation
Beaufort-Skala
Sturmereignis
Sturm: Schutzmaßnahmen
Hintergrundinformation
Gefährlichkeit von Wind

## Slide 82: Beaufortskala
Beurteilung der Warnung
Wind-stärke Beaufort | Bezeichnung | km/h | Warn-stufe DWD | Schäden an… Gefahren für…
7 | steifer Wind | 50–61 |  | Nicht befestigte Gegenstände
8 | stürmischer Wind | 62–74 |  | Zweigen, einzelnen Bäume Fliegende Bauten, Zelte einzelne Gebäude
9 | Sturm | 75–88 |  | 
10 | schwerer Sturm | 89–102 |  | 
11 | orkanartiger Sturm | 103–117 |  | Lebensgefahr in / durch in Fliegenden Bauten, Zelten, Wäldern, Parks auf Friedhöfen etc. Schäden an Dächern Fahrende Fahrzeuge werden verschoben
12 | Orkan | 118-133 |  | 
> 12 |  | > 134 |  | Verbreitet Gebäudeschäden Windwurf im Wald Lastwagen, Bahnwaggons werden umgeworfen Akute Lebensgefahr beim Aufenthalt im Freien
Beachte: Maßgeblich sind die amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, nicht die der (privaten) Unwetterzentrale, die ihre Warnungen anders abstuft.

## Slide 83: Wind: Gefahren
Wirkskalen
km/h | Bezeichnung | Wirkung
419-512 | Tornado F 5 (in D sehr selten) | Gebäudezerstörungen
333-418 | Tornado F 4 ** | Holzhäuser werden verschoben, Mähdrescher durch Luft geschleudert.
254-332 | Tornado F 3 (in D keine Seltenheit) | Ganze Dächer, leichte Wände werden weggeweht. LKW werden umgeworfen, PKW verfrachtet.
181-253 | Tornado F 2 | Dächer als Ganzes werden abgedeckt, herumfliegende Gegenstände zu gefährlichen Projektilen.
118-180 | Tornado F 1 | Wohnmobile werden umgeworfen, PKW verschoben
63-117 | Tornado F 0 * | leichte Schäden
ab 120 | Orkan | schwere Verwüstungen
ab 105 | Orkanartiger Sturm | Entwurzelte Bäume, verbreitet Sturmschäden
ab 90 | Schwerer Sturm | Windbruch an Bäumen schwere Schäden an Gebäuden
ab 75 | Sturm | Äste brechen ab Dachziegel werden abgehoben
* Tornado = offizieller Begriff für Windhose
** Der Pforzheimer Tornado am 10. Juli 1968 erreichte Stärke F 4
Wind (Übersicht)
Wetterereignisse (Übersicht)

## Slide 84: Sturm: Schutzmaßnahmen
DWD Warnstufe Windstärke | Maßnahmen der Ortspolizeibehörde
< 140 km/h | Ziel: „Alle von der Straße“ Verwaltungsbetrieb einstellen Öffentliche Einrichtungen schließen Alle Veranstaltungen absagen Waldgebiete sperren Bewaldete Flächen sperren Baustellen sichern lassen Kräne sichern lassen
> 120 km/h | Ziel: „Möglichst wenig Verkehr“ Verwaltungsbetrieb reduzieren Einrichtungen für Kinder schließen Veranstaltungen im Freien: absagen Waldgebiete sperren Bewaldete Flächen sperren
> 105 km/h | Veranstaltungen im Freien: absagen, abbrechen oder Bauten ausreichend sichern lassen. siehe auch: Veranstaltungssicherheit
> 80 km/h | im Wald: Veranstaltungen im Freien: absagen, abbrechen oder Bauten ausreichend sichern lassen.
> 65 km/h | Veranstaltungen im Freien: Keine Maßnahmen der Ortspolizeibehörde Jedoch ggf. Maßnahmen von Veranstaltern.
der Ortspolizeibehörde
Bei Hagelwarnung

## Slide 85: Sturm
Sofort- und Erstmaßnahmen der Verwaltung
    Selbstschutz bei arbeiten im Freien: Abstand zu Gebäuden halten wegen loser Dachziegel etc.
    Öffentliche Sicherheit sicherstellen
      Unterstützung Feuerwehr
      Information Bevölkerung über Entwicklung + Verhalten
      Definieren, welche Rettungswege (=Straßen) Priorität freigeräumt werden müssen.
    Schadenbewältigung
      Bevölkerung unterstützen
        Evtl. Einsatz von Feuerwehr-Drehleitern zur Unterstützung von Handwerkern beim Notabdichten von Dächern (bei öffentlichem Notstand als Einsatz ohne Kostenersatz)
        Bereitstellen von Schuttmulden etc.
        Handwerker- und Materialbörse organisieren
        Wucherpreise durch Handwerker vermeiden
      Öfftl. Einrichtungen einschl. Vw schließen / einschränken?
      Informieren über
        Maßnahmen der Stadt
        Hinweise zur Schadenbewältigung
        finanzielle Hilfen z. B. des Landes

## Slide 86: Hagelschlag
Führungsmaßnahmen
Hagelschlag
geringes
Ausmaß
?
KoKo
Vw-Stab
Feuerwehr
Führungsgruppe
Erkunden
Info an BM
Feuerwehr: Standardeinsatz
ggf. Info an BM
Feuerwehr-Kdt. oder BM:
„Öffentlicher Notstand!“
umfassende Hilfe leisten
Kein Öffentlicher Notstand
Ende
viele Einsatzstellen
gravierende Ausmaße
Öffentlicher Notstand
?
?
besonders großer
Informationsbedarf
Kommunikationsbedarf
Koordinationsbedarf
Entscheidungsbedarf
oder
Tote
viele Verletzte
Einrichtungen der Stadt erheblich betroffen
Vw-Betrieb gefährdet
wenn erforderlich
Notfallplan Hagel

## Slide 87: Hagelschlag
Sofort- und Erstmaßnahmen der Vw
    Bei Entlaubung durch Hagelschlag
      Abgeschlagenes Laub kann Gullis verstopfen; deshalb sofort Straßen reinigen, insbesondere wenn weitere Niederschläge zu erwarten sind. Dazu ggf. Bevölkerung zur selbst- und Mithilfe auffordern.
    Schadenbewältigung
      Bevölkerung unterstützen
        Evtl. Einsatz von Feuerwehr-Drehleitern zur Unterstützung von Handwerkern beim Notabdichten von Dächern (bei öffentlichem Notstand als Einsatz ohne Kostenersatz)
        Bereitstellen von Schuttmulden etc.
        Handwerker- und Materialbörse organisieren
        Wucherpreise durch Handwerker vermeiden
      Öfftl. Einrichtungen einschl. Vw schließen / einschränken?
      Informieren über
        Maßnahmen der Stadt
        Hinweise zur Schadenbewältigung
        finanzielle Hilfen z. B. des Landes

## Slide 88: Trockenheit / Hitze
in der Frühphase
Zunehmende Trockenheit
?
Vw-Stab
KoKo
Frühzeitig mit Wasserbehörde koordinieren
Kontakt mit Landwirten aufnehmen
Notfallplan Wassermangel
Kein Öffentlicher Notstand
Öffentlicher Notstand
Ggf. Hilfe für einzelne Betriebe z. B. durch Feuerwehr oder Baubetriebshof
Kostenentscheid durch BM
Monitoring
Feuerwehr-Kdt. oder BM:
„Öffentlicher Notstand!“
umfassende Hilfe leisten
besonders großer
Informationsbedarf
Kommunikationsbedarf
Koordinationsbedarf
Entscheidungsbedarf
oder
Einrichtungen der Stadt erheblich betroffen
Vw-Betrieb gefährdet
KoKo
Notfallplan Hitze

## Slide 89: Wasser-Notversorgung
Beachte: Trockenheit entsteht langsam. Anfänglich sind einige wenige Betriebe (z. B. Viehhaltungen) gefährdet. Bei kritischer Trockenheit sind diese Betriebe / Einrichtungen Priorität mit Trinkwasser zu versorgen.
Einrichtung | Bedarf l / Tag | Prio. geplant | Prio. tatsächlich

## Slide 90: Notfallplan Hitze
  .
Folgende Einrichtungen sind bei großer Hitze / Hitzewelle auf kritische Situationen zu überprüfen
Einrichtung | Klientel
z. B. Altenheim | Alte
z. B. Kinderheim | Kleinkinder

## Slide 91: Extremer Schneefall
Führungsmaßnahmen
geringes
Ausmaß
?
Extremer Schneefall
KoKo
Vw-Stab
Feuerwehr
Führungsgruppe
Erkunden
Info an BM
Feuerwehr: Standardeinsatz
ggf. Info an BM
Feuerwehr-Kdt. oder BM:
„Öffentlicher Notstand!“
umfassende Hilfe leisten
Kein Öffentlicher Notstand
Ende
viele Einsatzstellen
gravierende Ausmaße
Öffentlicher Notstand
Notfallplan Schneefall
?
?
besonders großer
Informationsbedarf
Kommunikationsbedarf
Koordinationsbedarf
Entscheidungsbedarf
oder
Tote
viele Verletzte
Einrichtungen der Stadt erheblich betroffen
Vw-Betrieb gefährdet
wenn erforderlich

## Slide 92: Extremer Schneefall
Sofort- und Erstmaßnahmen der Verwaltung
  Beachte: Der (kommunale) Winterdienst ist nicht Gegenstand dieses AEP.
  Maßnahmen
    Information der Bevölkerung
      Es ist mit viel Unsicherheit und vielen Anfragen zu rechnen.
      Bürgertelefon mit Experten einrichten.
      Anfrage an ILS von dort verweisen an dieses Bürgertelefon.
    Schneelastmessung
      Fachpersonal beiziehen
      beachte Merkblatt Deutscher Feuerwehrverband (s. unten)
    Dachräumung
      Ist generell nicht Aufgabe der Kommune.
      Bei öffentlichem Notstand hat Feuerwehr jedoch umfassende Hilfe zu leisten.
      Schneeräumaktionen auf Dächern sind extrem gefährlich.
      Merkblatt des Deutschen Feuerwehrverbandes beachten.
    Schutzmaßnahmen
      Bei Gefahr großer Dachlawinen Bereich um Gebäude absperren
      Im Zweifelsfall Gebäude räumen / schließen
    Stadteigene Gebäude
      Bei Gefahr für Publikumsverkehr sperren.
      Evtl. Notbetrieb einrichten
      http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/FB6_ELU/FE_Einsatzstrategien_Schneelastraeumung.pdf

## Slide 93: Monitoring
durch KoKo-Mitglieder
Aufgabe
  Monitoring bedeutet hier, eine Entwicklung systematisch zu beachten, z. B. die Entwicklung einer Epidemie oder einer Trockenphase / Hitzewelle.
Personelle Besetzung
    aus dem KoKo
    je nach Art der (möglichen) Bedrohungslage
    in der Regel genügt eine Person
Vorgehensweise
    Anfänglich eine Lagebesprechung des KoKo
      Gemeinsame Lagebeurteilung
      Organisation des Monitoring
        ggf. „Schichtbetrieb“
      Schwellwerte, Ereignisse, Indikatoren festlegen, die die nächste Lagebesprechung oder sonstige Maßnahmen auslösen.
    Beobachten
      Beobachten der Entwicklung
      Erfassen besonderer Ereignisse
      Regelmäßiger Kontakt / Austausch mit Fachstellen wie z. B. DWD, Wasserbehörde
      Meldungen an BM, KoKo etc. wie vereinbart
      Ggf. wie vereinbart
        Einberufung Lagebesprechung
        Auslösen definierter Maßnahmen
    Beenden
      Das Monitoring endet, wenn keine kritische Entwicklung mehr zu erwarten ist.

## Slide 94: Räumen / Evakuieren
.
Begriffe (nach DIN 14011 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen)
    Räumung
      Schnelles in Sicherheit bringen von Menschen oder Tieren aus einem akut gefährdeten Bereich.
    Evakuierung
      Organisierte und kontrollierte Verlegung von Menschen oder Tieren aus einem gefährdeten Bereich in einen sicheren Bereich.
Unterschied Räumung / Evakuierung
    Eine Räumung
      ist notwendig, wenn Menschen oder Tiere nur gerettet werden können, wenn sie sich sofort aus dem Gefahren-bereich begeben, z. B. aus einem brennenden Gebäude,
      erfolgt spontan, um Menschen und Tiere aus einem gefährdeten in einen sicheren Bereich in Bereich zu bringen,
      hat den Charakter einer (Massen-)Flucht.
    Eine Evakuierung
      ist notwendig, wenn Menschen oder Tiere in absehbarer Zeit durch ein Ereignis (z. B. Überflutung) oder durch Maßnahmen (z. B. Bombenentschärfung) gefährdet werden können,
      wird durch eine Polizeibehörde angeordnet und durch die Polizei vollzogen,
      wird angekündigt und von Behörden- und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vorbereitet und organisiert
Planungshilfe Evakuierung

## Slide 95: Evakuierung
Planungshilfe 1(2)
 | Vertikale Evakuierung | Horizontale Evakuierung
Evakuierungs-technik | Menschen und Tiere werden innerhalb eines Gebäudes in höher liegende Stockwerke gebracht, beispielsweise bei einer drohenden Überschwemmung. | Menschen und Tiere werden an einen sicheren Ort gebracht, z. B. in eine Turnhalle. Alternativ: Evakuierte begeben sich zu Verwandten, Bekannten
Beispiel | drohende Überflutung | Bomben-Entschärfung
Voraussetzung | Keine Gefahr in den oberen Stockwerken | Vertikale Evakuierung nicht ausreichend sicher
Zeitaufwand | Minuten bis Stunden | Stunden bis Tage
Kräfteaufwand | gering | sehr groß
Aufwand Transportmittel | keine | groß Busse etc.
Versorgung | Evakuierte müssen ggf. vor Ort versorgt werden; evtl. z. B. per Boot oder Hubschrauber | Zentrale Versorgung z. B. in einer Turnhalle
Risiken | Gefahrenlage hält lange an (> 1 Tag) Gebäude instabil | Panik Wegeunfälle Weg vom Gefahren- zum sicheren Bereich ist gefährlich
Probleme | Schnelle Information der Betroffenen | 
Beachte |  | 
Evakuierung Planungshilfe 2(2)

## Slide 96: Evakuierung
Planungshilfe 2(2)
Aufwand abschätzen
Gemeinsam mit VP von POLIZEI, Feuerwehr, DRK
Spätesten Entscheidungszeitpunkt festlegen
3. Entscheiden
    Wenn ausreichend Zeit + ausreichend Kräfte + Mittel
    und Eintritt der Gefahr wahrscheinlich, dann evakuieren.
    4. Evakuierung durchführen lassen
    Auftrag an POLIZEI, Feuerwehr, DRK
Zeit
Akute Gefährdung
z. B. Überflutung
Zeitaufwand Evakuierung
Spätester
Entscheidungs-zeitpunkt
 | Zeit- Aufwand | Erforderliche Kräfte und Mittel
Information der Betroffenen ggf. „von Wohnungstür zu Wohnungstür“ |  | 
Packzeit der Betroffenen (Medikamente, Kleidung, Wertsachen) |  | 
Transportzeit |  | 
Summen |  | 

## Slide 97: Notkommunikation
zur Sicherstellung der Notruf-Fähigkeit der Bevölkerung
  Bei Ausfall der Kommunikation (Festnetz und Mobilfunk)
Meldeköpfe installieren
    Baulichtfahrzeuge (mit 4m-Funk)
    gut und weithin sichtbar (Blaulicht anschalten)
    an stark frequentierten Plätzen
Geeignete Standorte
    evtl. mit Karte

## Slide 98: Standardeinsatz
.
Standardeinsatz meint in diesem Alarm- und Einsatzplan
    ein aus Sicht der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
      gewöhnliches Ereignis, das
      mit den üblicherweise verfügbaren Ressourcen bewältigt werden kann,
    ein Ereignis mit in diesem Sinne gewöhnlichem
      Informationsbedarf
      Koordinationsbedarf
      Entscheidungsbedarf,
    ein Ereignis zu dessen Bewältigung weder ein Führungseinheit noch ein Verwaltungsstab erforderlich ist.
  Beachte!
    Auch bei Standardeinsätzen hat der Feuerwehrkommandant eine Führungseinheit (nach § 27 FwG) zu bilden, wenn Polizei, Rettungsdienst und ähnliche Organisationen ebenfalls tätig sind.
    Bei „spektakulären“ Standardeinsätzen zumindest abschließend den BM informieren, insbesondere bei Feuerwehreinsätzen
      mit gravierenden Personenschäden,
      sehr hohen Sachschäden
      (zeitweise) erheblichen Auswirkungen auf die Allgemeinheit

## Slide 99: Anhang
Anleitungen
Übersicht
Gesetzestexte
Dienstvorschriften

## Slide 100: Gesetzestexte
Landes-katastrophenschutzgesetz
Verwaltungsvorschrift Stabsarbeit
Gemeindeordnung
Übersicht
Polizeigesetz
Feuerwehrgesetz

## Slide 101: PolG
§1
§ 1 - Allgemeines
  (1) Die Polizei hat die Aufgabe, von dem Einzelnen und dem Gemeinwesen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird, und Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen, soweit es im öffentlichen Interesse geboten ist. Sie hat insbesondere die verfassungsmäßige Ordnung und die ungehinderte Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte zu gewährleisten.
  (2) Außerdem hat die Polizei die ihr durch andere Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.

## Slide 102: PolG
§2
§ 2 - Tätigwerden für andere Stellen
  (1) Ist zur Wahrnehmung einer polizeilichen Aufgabe im Sinne des § 1 Abs. 1 nach gesetzlicher Vorschrift eine andere Stelle zuständig und erscheint deren rechtzeitiges Tätigwerden bei Gefahr im Verzug nicht erreichbar, so hat die Polizei die notwendigen vorläufigen Maßnahmen zu treffen. Die zuständige Stelle ist unverzüglich zu unterrichten.
  (2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur auf Antrag des Berechtigten und nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert wird.

## Slide 103: PolG
§60
§ 60 - Zuständigkeitsabgrenzung
  (1) Für die Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben sind die Polizeibehörden zuständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
  (2) Der Polizeivollzugsdienst nimmt - vorbehaltlich anderer Anordnungen der Polizeibehörde - die polizeilichen Aufgaben wahr, wenn ein sofortiges Tätigwerden erforderlich erscheint.
  (3) Der Polizeivollzugsdienst ist neben den Polizeibehörden zuständig für Maßnahmen nach § 20 Absatz 1, 2, 4 und 5, §§ 26, 27, § 27a Absatz 1, §§ 28 bis 33, 37, 42 Absatz 2 und 7, § 43 Absatz 1, § 43a Absatz 1 und 3 und § 44 dieses Gesetzes sowie § 18 des Landesdatenschutzgesetzes.
  (4) Der Polizeivollzugsdienst ist neben den Gesundheitsämtern zuständig für die Anordnung von Maßnahmen nach § 25 Absatz 1 bis 3 des Infektionsschutzgesetzes, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Übertragung besonders gefährlicher Krankheitserreger, wie insbesondere Hepatitis B-Virus, Hepatitis C-Virus oder Humanes Immundefizienzvirus (HIV), auf eine andere Person stattgefunden hat, für diese daher eine Gefahr für Leib oder Leben bestehen könnte und die Kenntnis des Untersuchungsergebnisses für die Abwehr der Gefahr erforderlich ist.
  (5) Der Polizeivollzugsdienst leistet Vollzugshilfe, indem er insbesondere auf Ersuchen von Behörden und Gerichten Vollzugshandlungen ausführt, soweit hierfür die besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Mittel des Polizeivollzugsdienstes benötigt werden.
  .

## Slide 104: PolG
§66
§ 66 - Allgemeine sachliche Zuständigkeit
  (1) Die sachliche Zuständigkeit der Polizeibehörden wird von dem fachlich zuständigen Ministerium im
  Einvernehmen mit dem Innenministerium bestimmt.
  (2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ortspolizeibehörden sachlich zuständig.
  (3) Das fachlich zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Innenministerium bestimmen, dass Aufgaben der Ortspolizeibehörden durch Verwaltungsgemeinschaften erfüllt werden.

## Slide 105: FwG § 2
insbesondere Definition öffentlicher Notstand
§ 2 - Aufgaben der Feuerwehr
  (1) Die Feuerwehr hat bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und
  2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten.
  Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.
  (2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden
  1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe
  und
  2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie des Feuersicherheitsdienstes.

## Slide 106: § 9 FwG
Aufgaben des Feuerwehrkommandanten
§ 9 - Aufgaben des Feuerwehrkommandanten
  (1) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr verantwortlich. Er hat insbesondere
  eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach § 2 aufzustellen und fortzuschreiben,
  auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung hinzuwirken,
  für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr und
  für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu sorgen.
  Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben angemessen zu unterstützen.
  (2) Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen Angelegenheiten zu beraten. Er soll zu den Beratungen der Gemeindeorgane über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme zugezogen werden.

## Slide 107: § 27 FwG
Leitung des Einsatzes
§ 27 - Leitung des Einsatzes
  (1) Technischer Einsatzleiter ist der Feuerwehrkommandant des Einsatzortes. Der Technische Einsatzleiter hat bei der Bekämpfung von Schadensfällen, die eine besondere berufliche Vorbildung und technisches Können erfordern, geeignete Personen zur Beratung heranzuziehen. Werden im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach § 2 Personen eingesetzt, die nicht auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung tätig werden, unterstehen diese dem Technischen Einsatzleiter.
  (2) Erstreckt sich das Einsatz- oder Übungsgebiet über einen Landkreis hinaus, kann das Regierungspräsidium einen Technischen Einsatzleiter bestimmen. Sind mehrere Regierungsbezirke betroffen, hat das Innenministerium diese Befugnis.
  (3) Werden neben der Feuerwehr noch andere Organisationen eingesetzt, hat der Technische Einsatzleiter eine Führungseinheit zu bilden, der Vertreter der eingesetzten Organisationen als Berater angehören.
  (4) Die organisatorische Oberleitung liegt beim Bürgermeister, soweit sie nicht nach § 22 Abs. 5 von einer Aufsichtsbehörde übernommen wird.
  (5) … auf der nächsten Seite

## Slide 108: § 27 FwG
Leitung des Einsatzes
  (1)-(4) … vorherige Seite
  (5) Liegt eine Einrichtung oder Anlage im Gebiet mehrerer Gemeinden, und können die Aufgaben des Technischen Einsatzleiters sowie der organisatorischen Oberleitung zweckmäßig nur einheitlich wahrgenommen werden, so gehen diese Aufgaben auf die in der Bekanntmachung nach Satz 2 genannte leistungsfähigere Gemeinde über, wenn die nächsthöhere gemeinsame Aufsichtsbehörde feststellt, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Aufsichtsbehörde macht den Übergang der Aufgaben öffentlich bekannt. Die Aufgaben gehen mit Beginn des übernächsten Monats nach der Bekanntmachung über.

## Slide 109: LKatSG
§1
§ 1 - Katastrophenschutz
  (2) Katastrophe im Sinne dieses Gesetzes ist ein Geschehen, das Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen oder Tiere, die Umwelt, erhebliche Sachwerte oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung in so ungewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt, dass es geboten erscheint, ein zu seiner Abwehr und Bekämpfung erforderliches Zusammenwirken von Behörden, Stellen und Organisationen unter die einheitliche Leitung der Katastrophenschutzbehörde zu stellen.

## Slide 110: LKatSG
§5
§ 5 - Im Katastrophenschutz mitwirkende Behörden, Einrichtungen, Stellen und Berufsvertretungen
  (1) Alle der Katastrophenschutzbehörde gleich- oder nachgeordneten Behörden, Einrichtungen und
  Stellen des Landes sowie der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen und im Bezirk der Katastrophenschutzbehörde eigene Zuständigkeiten besitzen, die öffentlich geförderten Akutkrankenhäuser und ihre Träger, die Träger und Einrichtungen des Rettungsdienstes sowie die Kammern nach dem Kammergesetz des Landes wirken im Rahmen ihres Aufgabenbereichs im Katastrophenschutz mit. Die Leitstellen für die Feuerwehren sind Stellen, die Rettungsleitstellen sind Rettungsdiensteinrichtungen im Sinne dieser Vorschrift. Die Katastrophenschutzbehörde koordiniert die Arbeit der im Katastrophenschutz Mitwirkenden mit Ausnahme der obersten Landesbehörden.
  (2) … auf der nächsten Seite

## Slide 111: LKatSG
§5
  (1) … auf der vorherigen Seiten
  (2) Die Mitwirkung im Katastrophenschutz im Sinne dieser Vorschrift umfasst insbesondere die Verpflichtung,
  1. die unverzügliche Abgabe von Meldungen über Katastrophen und schwere Schadensereignisse,
  bei denen nicht auszuschließen ist, dass sie das Ausmaß einer Katastrophe haben oder annehmen
  können, an die Katastrophenschutzbehörde sicherzustellen,
  2. Alarm- und Einsatzpläne für notwendig werdende eigene Maßnahmen in Abstimmung mit den
  Alarm- und Einsatzplänen der Katastrophenschutzbehörde auszuarbeiten und weiterzuführen,
  3. auf Anforderung an Übungen unter einheitlicher Führung der Katastrophenschutzbehörde teilzunehmen.

## Slide 112: VwV Stabsarbeit
1 Allgemeines
1 Allgemeines
  Eine wesentliche Voraussetzung für Einsatz und Führung im Bevölkerungsschutz ist die ressort- und fachübergreifende Zusammenarbeit aller an der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr Beteiligten.
  Die nachstehend beschriebene Organisation ist auch für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben geeignet, die im originären Zuständigkeitsbereich der Behörde liegen und unvorhergesehen, kurzfristig sowie gegebenenfalls unter Beteiligung mehrerer Fachbereiche erledigt werden müssen (Krisenmanagement).
  Nur wenn alle Kräfte schnell, planvoll und koordiniert zusammenwirken und ein einheitliches Führungsverständnis haben, ist ein wirksames und effizientes Krisenmanagement möglich. Mit dieser Verwaltungsvorschrift wird daher eine durchgängige Organisationsform zur Bewältigung solcher Ereignisse auf allen Ebenen beschrieben. Sie setzt zugleich die von der ständigen Konferenz der Innenminister und Senatoren (INK) am 21. November 2003 gebilligten bundeseinheitlichen "Hinweise zur Bildung von Stäben der administrativ-organisatorischen Komponente (Verwaltungsstäbe (VwS)" um.
  Wie das Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatsG) lässt auch diese Verwaltungsvorschrift im Grundsatz unberührt, dass jeder Fachbereich für seine Aufgaben federführend zuständig ist und auch in Krisensituation bleibt.

## Slide 113: VwV Stabsarbeit
2 Geltungsbereich und Zuständigkeiten
2 Geltungsbereich und Zuständigkeiten
  Die Verwaltungsvorschrift ist für die Stabsarbeit bei drohenden und bereits eingetretenen außergewöhnlichen Ereignissen (Krisen) einschließlich des Katastrophenfalls anzuwenden. Sie gilt für die Katastrophenschutzbehörden, die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden sowie die Träger der Katastrophenhilfe in Sinne der §§ 4, 5 und 9 des LKatsG und lässt Maßnahmen aufgrund anderer Rechtsvorschriften unberührt.
  Auf der Grundlage dieser Verwaltungsvorschrift sind von den Katastrophenschutzbehörden Stabsdienstordnungen nach beiliegendem Muster zu erstellen. Das Muster stellt dabei einen Rahmen dar, der um behördenspezifische Besonderheiten konkretisiert werden kann. Stabsdienstordnung anderer Behörden sollen diesem Muster entsprechen; ressortspezifische Besonderheiten können dabei berücksichtigt werden.
  Für die Zuständigkeit für Maßnahmen nach dieser Verwaltungsvorschrift gelten auch außerhalb des Katastrophen(vor)alarms die §§ 6 und 7 LKatsG entsprechend.

## Slide 114: VwV Stabsarbeit
3 Organisationsstruktur
3 Organisationsstruktur
  Die Organisation gliedert sich in drei Bereiche:
  Die oder der politisch Gesamtverantwortliche muss regelmäßig sowohl Verwaltungsmaßnahmen (administrativ-organisatorische Aufgaben) als auch
  Einsatzmaßnahmen (operativ-taktische Aufgaben) veranlassen, koordinieren und verantworten.
  Die Behördenleitung kann sich dafür im administrativ-organisatorischen Bereich eines
  Verwaltungsstabs und im operativ-taktischen Bereich eines Führungsstabs bedienen, die ihr unterstellt sind.
politisch
Gesamt-verantwortlicher
administrativ-organisatorischer Bereich
taktisch-
operativer
Bereich

## Slide 115: VwV Stabsarbeit
4 Stabsorganisation
4 Stabsorganisation
  Verwaltungsstab:
  ist eine besondere Organisationsform einer Behörde,
  ist keine ständige Einrichtung,
  wird ereignisabhängig für einen bestimmten Zeitraum gebildet,
  wird durch dazu ermächtigte Stellen bzw. Personen einberufen.
  Verwaltungs- und Führungsstäbe können auf unterschiedlichen Verwaltungs- oder Führungsebenen zur selben Zeit und zur Bewältigung des selben Ereignisses eingerichtet sein.
Behörden-
Leitung
Verwaltungsstab
Führungsstab

## Slide 116: VwV Stabsarbeit
5 Behördenleitung
5 Behördenleitung
  Die Behördenleitung beauftragt eine fachlich und persönlich geeignete Person mit der Leitung des Verwaltungsstabs, soweit sie nicht selbst die Leitung übernimmt. Sie veranlasst, koordiniert und steuert die Stabsarbeit und trifft die für die Bewältigung außergewöhnlicher Ereignisse notwendigen politisch-strategischen Entscheidungen.
  Die Behördenleitung entscheidet insbesondere, ob eine Katastrophe vorliegt (§ 1 Abs. 2, § 18 LKatSG), ob Katastrophenvoralarm auszulösen ist (§ 22 LKatSG), ob eine Katastrophe nicht mehr vorliegt (§ 1 Abs. 2, § 22 LKatSG) oder ob der Katastrophenvoralarm aufzuheben ist (§ 23 Abs. 3 LKatSG). Solange die Behördenleitung und dazu von ihr bevollmächtigte Vertretungen nicht zu erreichen sind, trifft der Polizeivollzugsdienst nach § 24 LKatSG die erforderlichen Entscheidungen.
Behörden-
Leitung
Verwaltungsstab
Führungsstab

## Slide 117: VwV Stabsarbeit
6.1 Verwaltungsstab
6.1 Verwaltungsstab
  Ein Verwaltungsstab eignet sich zur Aufgabenerledigung, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses ein über das gewöhnliche Maß hinaus gehender großer Koordinations- und Entscheidungsbedarf besteht.
  Der Verwaltungsstab ist zugleich Katastrophenschutzstab im Sinne des § 2 Abs. 2
  Er kann auch bei Ereignissen einberufen werden, bei denen Einsatzkräfte nicht erforderlich oder noch nicht tätig sind.
Behörden-
Leitung
Verwaltungsstab
Führungsstab

## Slide 118: VwV Stabsarbeit
6.2 Aufgaben
6.2 Aufgaben
  Der Verwaltungsstab bereitet für die Behördenleitung alle mit dem Ereignis in Zusammenhang stehenden administrativ-organisatorischen Entscheidungen vor und veranlasst und kontrolliert die Umsetzung der Entscheidungen.
  Administrativ-organisatorische Maßnahmen sind von einer Verwaltung auf Grund rechtlicher Vorgaben, finanzieller Zuständigkeiten und politischer Verantwortung zu treffen. Beispiele
  sind:
  grundsätzliche Entscheidungen über die Evakuierung großer Wohngebiete,
  Massenimpfungen,
  die Information der Bevölkerung über großflächige Gefahrenlagen oder
  gezielte Flutungen bei Hochwasser.
  Die Entscheidungen werden in der bestehenden Verwaltungsstruktur umgesetzt.
  Der Verwaltungsstab informiert insbesondere betroffene Behörden, Einrichtungen und Stellen sowie die Öffentlichkeit über relevante Ereignisse, Entscheidungen und Maßnahmen, soweit dem nicht andere Bestimmungen (z.B. Geheimschutz, Auskunftsvorbehalte der Staatsanwaltschaft) und Regelungen entgegen stehen.

## Slide 119: VwV Stabsarbeit
6.3.1 Gliederung
6.3.1 Gliederung
  Der Verwaltungsstab setzt sich zusammen aus der Stabsleitung, der Koordinierungsgruppe Verwaltungsstab (KGS), den ständigen Mitgliedern des Stabs (SMS), den ereignisspezifischen Mitglieder des Stabs (EMS) und gliedert sich in folgende Verwaltungsstabsbereiche (Vb):

## Slide 120: VwV Stabsarbeit
6.8 KoKo
6.8 Koordinierungsstab Kommunikation KoKo
  Der KoKo wird eingesetzt, wenn die Bewältigung des Ereignisses voraussichtlich sofort mehrere Funktionsträger erfordert und die Bündelung ihrer Aufgaben sinnvoll erscheint.
  Er setzt sich aus den Leitungen der Verwaltungsstabsbereiche
  1 Innerer Dienst,
  2 Lage und Dokumentation,
  3 Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMA),
  4 Sicherheit und Ordnung / Polizeivollzugsdienst
  zusammen.
  Ihm gehört auch der Informations-Koordinator (IKO) an (vgl. Nr. 6.4.3).
  Der KoKo schafft alle wesentlichen organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen für eine reibungslose Arbeitsaufnahme des Verwaltungsstabs. Er nimmt in einer frühen Phase eines Ereignisses grundlegende Koordinierungs- und Kommunikationsaufgaben wahr und trifft erste Entscheidungen zur einheitlichen Handlungsweise und zu einheitlichen Sprachregelungen. Er schlägt ggf. der Behördenleitung die Einberufung des Verwaltungsstabs vor.
  Mit der Arbeitsfähigkeit des Verwaltungsstabs nehmen die Mitglieder des KoKo dort ihre originären Aufgaben wahr.

## Slide 121: Deutscher Wetterdienst DWD
Deutscher Wetterdienst DWD
Bundesbehörde des Bundes-Verkehrsministeriums
Externer Link: Gesetz über den Deutschen Wetterdienst.
Die Warnung des DWD sind amtliche Warnungen und dürfen nicht ignoriert werden.
Zentrale Rufnummer: 069 80 62 95 23
Auskünfte des DWD sind kostenfrei, soweit sie dem Schutz von Menschen dienen.